## Slide 1: “三夏” 农机具种类
省农机鉴定推广总站
詹惠敏
5.23

## Slide 2: 目录
  1、收获机械（夏收）
  2、种植机械（夏种）
  3、烘干机械
  4、秸秆处理机械

## Slide 3: 一、收获机械（夏收）
联合收割机
  联合收割机是一种集收割、脱粒、分离、清选、集粮等功能为一体的复式作业机械。
  它对于减轻农业劳动强度，提高生产率，降低农业生产成本，争取农时和促进农业丰产丰收都有重要的作用。现今通过跨区作业联合收割机已成为农民机手们增收的重要途径和载体。

## Slide 4
联合收割机分类
按喂入方式分类 | 按行走方式分类 | 按生产率分类（喂入量kg/s） | 按行走装置分类 | 按收割作物品类分类
全喂入联合收割机 | 自走式 | 大型（大于5） | 轮胎式 | 麦类收割机
半喂入联合收割机 | 牵引式 | 中型（3-5） | 半履带式 | 水稻收割机
割前脱粒联合收割机 | 背负式 | 小型（3以下） | 履带式 | 稻麦收割机

## Slide 5
单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观点；根据需要可酌情增减文字，以便观者可以准确理解您所传达的信息。 您的正文已经简明扼要，但信息却错综复杂，需要用更多的文字来表述；但请您尽可能提炼思想的精髓，否则容易造成观者的阅读压力，适得其反。 正如我们都希望改变世界，希望给人带去光明，但更多时候只需播下一颗种子，自然有微光照拂，雨露滋养。恰如其分的表达观点，往往可以事半功倍。
1、自走轮式全喂入联合收割机：此种机型比较适合华北、东北、西北、中原地区以及旱地环境作业,以收获小麦为主、兼收水稻,适合于长距离转移,是异地收割、跨区作业的主要机型。
4LZ-13D(C440)(G4)型全喂入联合收割机

## Slide 6
2、自走履带式全喂入联合收割机：该机型比较适合华中及以南地区的水旱地或水田湿性土壤作业,适用于小麦和水稻作物的收获.可以进行异地收割、跨区作业,但如果进行长距离转移,则需要汽车运输。
中联谷王4LZT- 6.0ZB履带式全喂入谷物联合收割机

## Slide 7
3、自走履带式半喂入联合收割机：此机型主要适用于水稻收获,可兼收小麦。是中小型联合收割机中复杂系数最高的产品,价格也最高。与其他机型相比,收获后的粮食清洁度较高,并能适应深泥脚、倒伏严重的收割条件,同时还能保证收割后的茎杆完整。
沃得4LB-200(G4)履带自走式半喂入联合收割机机

## Slide 8: 二、种植机械（夏种）
  播种机
  以作物种子为播种对象的种植机械。
  播种机按不同的类型和方式，可分为以下几种：
  （1）根据播种方式，可分为撒播机、条播机、点（穴）播机和精密播种机。
  （2）根据作业方式，可分为旋耕播种机、施肥播种机、免耕播种机和铺膜播种机等。
  （3）按照与拖拉机的连接方式，可分为牵引式、悬挂式和半悬挂式播种机。 （4）按照排种原理，可分为机械式、气力式、离心式、勺轮式和指夹式等播种机。

## Slide 9: 1、玉米精量播种机 能实现玉米精量（一定播量、株距、行距、播深）的播种机
2BYF-5(220)玉米精量施肥播种机
气吸式玉米精量施肥播种机

## Slide 10: 2、玉米免（少）耕播种机 免耕播种机是在地表秸秆覆盖或者留茬情况下，不耕整地或为了减少秸秆残留进行粉碎、耙、少耕后播种的机具。
2BMQYF-6/6A 型牵引型气吸式玉米免耕播种机

## Slide 11: 3、玉米铺膜播种机 能一次完成覆盖地膜和播种功能的机械。
2MB-1/4 型铺膜播种机

## Slide 12: 4、玉米深松全层施肥免耕精量播种机 是在对土壤进行30厘米以上深松的同时，将全季肥料一次性分施到根系密集层。（5335技术种植密度每亩5千株，深松深度30厘米，化肥3层分施，机械进地一次完成深松、施肥、播种、覆土、镇压5项作业工序。）
户县双永
2BSQFJ-4 型玉米深松全层施肥精量播种机
山东大华
2BSQFJ-4 型玉米深松全层施肥精量播种机

## Slide 13: 5、大豆玉米复合种植播种机
2BFYDM-2/4大豆玉米密植分控施肥播种机
2+3大豆玉米复合种植施肥播种机

## Slide 14: 机械化播种质量提升
要充分认识全面提升机械化播种质量是保障粮食安全，强化藏粮于地、藏粮于技的重要技术保障，机播质量直接影响作物出苗质量，直接关系作物单产水平，要把提升机播质量摆上粮油生产工作和农业机械化工作重要位置，将农业机械化增产潜力转化为现实产量，助力大面积提高单产。
农机装备转型升级
  推荐使用指夹式、气吸式播种机。
  推广应用高精度卫星导航作业以及耕深、播种监测等农机智能终端

## Slide 15: 常见排种器结构型式
勺轮式排种器
指夹式排种器

## Slide 16: 三、烘干机械（谷物）
谷物烘干机
  谷物干燥机主要用于稻谷、小麦和玉米的干燥，稍加改进后还可以用于抢烘菜籽等农作物。谷物干燥机由热风炉、电动机、轴流风机和堆放架等主要部件组成。
  按照处理方式分类：连续式/批式循环/批式静态
  干燥工艺分类：顺流/横流/混流/逆流

## Slide 17
批式循环：作业时，将稻谷从顶部送入落下，经过缓苏段后进入干燥段，受热得到干燥后的谷物被排粮轮定时排到下箱体，由下搅龙送往提升器并提升到烘干机顶部的上搅龙，再均匀地撒在缓苏段进行缓苏，继而又一次循环。经过多次循环干燥，逐步达到入库储存标准。循环式烘干机的机械化程度高，劳动强度低，干燥的均匀性好，谷粒的品质较易保证。
连续式烘干机就是烘干过程是连续不断的，一端进湿物料，一端出干物料；

## Slide 18
单击此处 添加大标题
平利电机5H-31TP 型谷物烘干机（批式静态、混流）
yidon移动式粮食烘干机

## Slide 19: 谷物烘干机的选择
谷物干燥机种类的选择是要看实际情况选的，比如:
  以小麦、水稻为主的粮食产区可选择混流、混逆流型式的烘干机;以玉米为主的产区，可选择多级顺流高温快速烘干机；以水稻为主的产区，可选择顺逆流、混逆流等低温、大缓苏段烘干机。
  根据烘干期粮食数量的多少，也可选择不同型式的烘干工艺和谷物烘干机，如粮食品种多，数量少或粮食分散存放，应选用小型分批(循环)式烘干机或小型移动式烘干机;如品种单一，数量大，烘干期短，应选用大型连续式烘干机为宜。

## Slide 20: 四、秸秆处理类机械
  由于禁烧政策的实行,大量的田间秸秆需要处理。
  田间秸秆的处理方式：秸秆还田、秸秆离田。
  （1）秸秆还田：
  分为覆盖式和粉碎直接还田式。但在有些地区因为气候和土壤等原因不是特别适用, 覆盖的秸秆会增加病虫害的发生几率；还田的秸秆无法速度分解,会在下一次耕作时露出地表,也会阻碍作物根系向土壤深层生长。
秸秆粉碎还田机

## Slide 21
  （2）秸秆离田
  将秸秆从田间转移出来,加工后作为秸秆肥料、秸秆饲料或秸秆能源.以前所用机型基本为捡拾打捆机。
  但是，打捆机的使用也有一些局限性,有些地区收集秸秆时秸秆的含水率较高,马上打捆不利于秸秆的储存。
  作为秸秆能源的话，现多采用热力发电等工艺，热力发电厂的收秸秆的覆盖半径一般也不大于100公里。并且小型村镇的秸秆堆肥技术和分散型养殖的秸秆饲料也不需要将秸秆打捆。
  在这种情况下秸秆收集机作为秸秆离田的一种方式得到发展

## Slide 22: 2、搂草机
yidon指盘式搂草机
指轮式搂草机

## Slide 23: 3、打捆机
圆草捆打捆机

## Slide 24
方捆打捆机
方捆打捆机

## Slide 25: 4、秸秆收集机
悬挂式秸秆收集机
抛送式秸秆收集机
牵引车厢式秸秆收集机

## Slide 26: 谢谢大家！